Gmina Lipinki Łużyckie				Lipinki Łużyckie 20.08.2012 r.

Ul. Główna 9

68-213 Lipinki Łużyckie

Do wszystkich Wykonawców

Nr postępowania SG.271.17.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia  na

wykonanie  budowy sieci wodociągowej z przyłączami z ujęciem z lokalnej studni głębinowej wraz z SUW dla  miejscowości  Górka

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1

Gmina Lipinki Łużyckie działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  odpowiadając na uwagi i   pytania wykonawcy, udziela poniżej wyjaśnień :

Pytania:

- Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektu wykonawczego sieci wodociągowej, wraz z rys. nr 9 schematy węzłów

( na stronie  znalazły się tylko tabelki bez map i rysunków sieci), jest to niezbędne

do    prawidłowej kalkulacji ceny ryczałtowej.

- Proszę o wskazanie modelu i typu rury którą  należy zastosować do wykonania przewiertu sterowanego dla danych średnic.

Odpowiedzi:

ad.1.Zamawiający omyłkowo nie umieścił na stronie internetowej rysunków

sieci. Naprawiając to niedopatrzenie umieszczamy  je

na naszej  stronie.

ad.2. Rury do przewiertów wzmocnione trójwarstwowe np. Wavin TS PE 100,

SDR 17. Długości podane są w opisie – str. 6. Przewiert rurami

fi  160  mm – 66,0 m, fi 125 mm -84,0 m i fi 90mm -795,5m

Wójt Gminy

Michał Morżak