Gmina Lipinki Łużyckie				Lipinki Łużyckie 20.08.2012 r.

Ul. Główna 9

68-213 Lipinki Łużyckie

Do wszystkich Wykonawców

Nr postępowania SG.271.17.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia  na

wykonanie  budowy sieci wodociągowej z przyłączami z ujęciem z lokalnej studni głębinowej wraz z SUW dla  miejscowości  Górka

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2

Do Zamawiającego wpłynęły  następujące pytania:

- Proszę o podanie parametrów technologicznych oraz opisu studni głębinowej:

głębokość, wydajność, średnica, właściwości  filtra.

- Proszę o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej zapisu w przedmiarze dotyczącej  zapisu w przedmiarze  dotyczącej przyłączy:

- montaż zestawu przyłączeniowego Z1 na sieci o śr. zewn. 63 mm –przyłącze fi 32 – 1 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z1 na sieci o śr. zewn. 90 mm – przyłącze fi 32 – 4 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z2 na sieci o śr. zewn. 90 mm – przyłącze fi 32 – 8 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z1 na sieci o śr. zewn. 90 mm – przyłącze fi 40 – 5 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z2 na sieci o śr. zewn. 90 mm – przyłącze fi 40 – 1 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z1 na sieci o śr. zewn. 90 mm – przyłącze fi 50 – 1 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z2 na sieci o śr. zewn. 90 mm – przyłącze fi 50 – 1 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z1 na sieci o śr. zewn.125 mm – przyłącze fi 32 – 5 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z2 na sieci o śr. zewn.125 mm – przyłącze fi 32 – 5 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z1 na sieci o śr. zewn.125 mm – przyłącze fi 40 – 2 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z1 na sieci o śr. zewn.125 mm – przyłącze fi 50 – 3 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z1 na sieci o śr. zewn.160 mm – przyłącze fi 32 – 3 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z1 na sieci o śr. zewn.160 mm – przyłącze fi 40 – 3 kpl,

- montaż zestawu przyłączeniowego Z1 na sieci o śr. zewn.160 mm – przyłącze fi

50 – 2 kpl.

Odpowiedzi  Zamawiającego :

ad.1 Całkowita głębokość studni wynosi 22m, wydajność  eksploatacyjna:

25 m3/h.  Pobór  wody ze studni odbywać się będzie pompą głębinową

typ TWU-6-1205 zainstalowaną w studni na głębokości 6,0 m ppt.

Sterowanie pracą pompy odbywać się będzie automatycznie,

wyłącznikiem pływakowym, w zależności od poziomu wody w zbiorniku

wyrównawczym. Obudowa studni wykonana będzie z bloczków

betonowych ocieplonych zewnętrznie styropianem. Wymiary obudowy

1000 x 1700 mm przy głębokości 500mm. Obudowa wykonana będzie

ponad poziomem terenu. Przykrycie stanowić będzie specjalna płyta z

włazem stalowym. W obudowie zainstalowane będą wodomierz

kolanowy, klapa zwrotna, wentylacja f 80, przepustnica ręczne oraz

grzejnik elektryczny z termostatem.

W komplecie technologii  należy ująć powiązania sieciowe tj: rurociąg wody surowej

i     uzdatnionej oraz rurociągi spustu ze zbiornika i odstojnika popłuczyn z

odstojnikiem popłuczyn, obudową studni  zgodnie z planem sytuacyjnym i załączonym

kosztorysem pomocniczym.

W celu uzupełnienia informacji   należy zapoznać  się również z   dokumentacją

projektową -  technologia ujęcia i uzdatniania

wody, która jako załącznik do SIWZ  znajduje się na naszej stronie  internetowej.

ad.2   Odgałęzienia od sieci na przyłącza wodociągowe rozdzielono jako odgałęzienie Z1

( Z= zestaw przyłączeniowy) - gdzie zasuwa przyłącza jest zabudowana bezpośrednio za odgałęzieniem i Z2 , gdzie zasuwa przyłącza jest oddalona poza asfalt lub kolidujące uzbrojenie z zastosowaniem odcinka rurociągu i złączek ISO - patrz opis str.7. Schematy takich odgałęzień załączają producenci opasek do nawiercania rurociągów. Zestaw  przyłączeniowy to komplet opaska do nawiercania, zasuwa przyłącza i wymagane złączki i redukcje. W tabeli - wykaz projektowanych przyłączy uwidoczniono rodzaj zastosowanego zestawu i średnice  sieci i przyłącza. Przedmiar jest zgodny z w/w tabelą

Wójt Gminy

Michał Morżak