Gmina Lipinki Łużyckie				Lipinki Łużyckie 21.08.2012 r.

Ul. Główna 9

68-213 Lipinki Łużyckie

Do wszystkich Wykonawców

Nr postępowania SG.271.17.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia  na

wykonanie  budowy sieci wodociągowej z przyłączami z ujęciem z lokalnej studni głębinowej wraz z SUW dla  miejscowości  Górka

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 3

Do Zamawiającego wpłynęły  następujące pytania:

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej  sieci wodociągowej o część rysunkową wg zestawienia na stronie 2 opisu technicznego sieci wodociągowej.

- Czy w zakresie niniejszego postępowania jest wykonanie  uzbrojenia studni głębinowej tj. obudowa, armatura itp. ? Jeśli tak, prosimy o podanie zakresu modernizacji.

- Czy Zamawiający dysponuje danymi na temat studni tzn. głębokość, poziom statyczny i dynamiczny zwierciadła, parametry pracy pompy głębinowej, itp. ?

- Wg projektu elektrycznego szafa steruje wszystkimi urządzeniami. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch szaf sterujących: szafy technologicznej i szafy zestawu hydroforowego ?

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w typach i mocach urządzeń między projektem elektrycznym a ogólnobudowlanym.

- Projekt nie obejmuje ułożenia przewodów elektrycznych do zbiornika retencyjnego i odstojnika popłuczyn np. dla sond, pływaków. Czy należy przewidzieć ułożenie tych przewodów ? Jeśli tak, prosimy o podanie typu czujników w poszczególnych zbiornikach.

- W zakresie niniejszego postępowania jest wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji  pracy SUW. Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe  w budynku ?

Odpowiedzi  Zamawiającego :

ad.1 Zamawiający  dokonał  już uzupełnienia  przy wyjaśnieniach nr 1 do SIWZ

ad. 2 i ad. 3  W zakresie niniejszego postępowania jest wykonanie uzbrojenia

studni.  Odpowiedzi  udzielono już  w  wyjaśnieniu

treści   SIWZ Nr 2

ad.4 Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch odrębnych szaf  sterujących.

ad.5 Należy przyjąć typy  i moce urządzeń wg projektu ogólnobudowlanego.

ad.6 Zbiornik retencyjny oraz odstojnik popłuczyn zostaną wyposażone w

sondy hydrostatyczne służące do poziomu lustra wody. Dodatkowo w celu

zabezpieczenia zestawu hydroforowego przed suchobiegiem  w zbiorniku

należy zamontować wyłącznik pływakowy. W związku z powyższym

należy przewidzieć ułożenie  przewodów do zbiornika oraz odstojnika

popłuczyn.

Ad.7Zamawiający zapewni łącze internetowe  w budynku SUW.

Ponadto  Zamawiający naprawiając  swoje  przeoczenie uzupełnia dokumentację techniczną o brakujący  SCHEMAT  TECHNOLOGICZNY STACJI  UZDATNIANIA  WODY.

Schemat stanowi załącznik do niniejszych  wyjaśnień.

Wójt Gminy

Michał Morżak